附件2

高处作业吊篮验收记录表

验收日期：       年     月      日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 监理单位 |  |
| 设备型号 |  | 安装（产权）单位 |  |
| 安装高度 |  | 安全锁编号 |  |
| 生产厂家 |  | 安全锁标定期 |  |
| 设备编号 |  | 出厂日期 |  |
| 主 要 检 测仪 器 | 仪器（工具）名称 | 型号 | 编号 | 仪器 状况 | 备注 |
|  | 卷尺 |  |  |  |  |
|  | 电阻测量仪 |  |  |  |  |
|  | 水平尺 |  |  |  |  |
| 验收意见 | 保证项目 不合格数 |  | 一般项目不合格数 |  |
|  | 总承包单位（盖章） | 安装（产权）单位意见（盖章） | 监理单位（盖章） |
|  | 方案编制人员（如方案为总承包单位编制）： 专职安全员： 项目技术负责人： 项目负责人： | 方案编制人员： 项目技术负责人： 项目负责人： | 专业监理工程师： 总监理工程师： |

注：有*项为保证项目，当保证项目检验全部合格，一般项目检验中不合格项目数≤3项时，可通过验收，存在问题需要整改合格。有保证项目不合格或一般项目不合格超过3项，验收不合格。

高处作业吊篮验收记录表（续表）

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 | 资料 复验 | 产品出厂合格证、安装单位资质证书、安拆人员作业上岗证 |  |
| 2 |  | 安全锁标定证书 |  |
| 3 |  | 使用说明书 |  |
| 4 |  | 安装合同和安全协议 |  |
| *5 |  | 专项施工方案及作业平面布置图 |  |
| 6 |  | 安装单位自检验收表 |  |
| *7 | 结构件 | 悬挂机构、悬吊平台的钢结构及焊缝应无明显变形、裂纹和严重锈蚀 |  |
| *8 |  | 结构件各连接螺栓应齐全 、紧固，并应有防松措施；所有连接销轴使用应正确，均应有可靠轴向制动装置 |  |
| 9 | 悬吊 平台 | 悬吊平台拼接总长度应符合使用说明书的要求 |  |
| *10 |  | 底板应牢固，无破损，并应有防滑措施 |  |
| 11 |  | 护栏靠工作面一侧高度不应小于800mm，其余部位高度不应小于1100mm |  |
| 12 |  | 四周底部挡板应完整、无间断，高度不应小于150mm，与底板间隙不应大于5mm |  |
| 13 |  | 与建筑物墙面间应设有导轮或缓冲装置 |  |
| 14 |  | 悬吊平台运行通道应无障碍物 |  |
| *15 | 钢丝绳 | 吊篮钢丝绳的型号和规格应符合使用说明书的要求 |  |
| *16 |  | 工作钢丝绳直径不应小于6mm |  |
| 17 |  | 安全钢丝绳应选用与工作钢丝绳相同的型号、规格，在正常运行时，安全钢丝绳应处于悬垂张紧状态 |  |
| *18 |  | 安全钢丝绳、工作钢丝绳应分别独立悬挂，并不得松散、打结，且应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定 |  |
| 19 |  | 安全钢丝绳的下端必须安装重砣，重砣底部至地面高度宜为100mm-200mm，且应处于自由状态 |  |
| 20 |  | 钢丝绳的绳端固结应符合产品说明书的规定 |  |
| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检查结果 |
| 21 | 标牌 标志 | 产品标牌应固定可靠，易于观察 |  |
| 22 |  | 应有重量限载的警示标志 |  |
| *23 | 悬挂 机构 | 悬挂机构前梁长度和中梁长度配比、额定载重量、配重重量及使用高度应符合产品说明书的规定 |  |
| *24 |  | 悬挂机构施加于建筑物或构筑物的作用力，应符合建筑结构地承载要求 |  |
| 25 |  | 悬挂横梁应水平，其水平度误差不应大于横梁长度的4%，严禁前低后高 |  |
| 26 |  | 前支架支撑点必须牢固可靠，采用非常规方法架设的必须有经专家论证的专项施工方案 |  |
| 27 |  | 悬挂机构吊点水平间距与悬吊平台的吊点间距应相等，其误差不应大于50mm |  |
| *28 |  | 悬挂机构的前梁不应支撑在非承重建筑结构上，不使用前支架的，前梁上的搁置支撑中心点应和前支架的支撑点相重合，工作时不得自由滑移，并应有专项施工方案 |  |
| *29 | 配重 | 配重件重量和几何尺寸应符合产品说明书要求，并应有重量标记，其总重量应满足产品说明书的要求，不得使用残断的配重件或其他替代物 |  |
| *30 |  | 配重件应固定在配重架上，并应有防止可随意移除的措施 |  |
| 31 | 安全 装置 | 上行程限位应动作正常、灵敏有效 |  |
| *32 |  | 制动器应灵敏有效，手动释放装置应有效 |  |
| *33 | 安全 装置 | 应独立设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳，安全绳应可靠固定在建筑物结构上，不应有松散、断股、打结，在各尖角过渡处应有保护措施 |  |
| *34 | 安全锁 | 安全锁应完好有效，严禁使用超过有效标定期限的安全锁 |  |
| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检查结果 |
| 35 | 电气 系统 | 主要电气元件应工作正常，固定可靠；电控箱应有防水、防尘措施；主供电电缆在各尖角过渡处应有保护措施 |  |
| *36 |  | 悬吊平台上必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮，急停按钮不得自动复位 |  |
| 37 |  | 带电零部件与机体间的绝缘电阻不宜小于2 MΩ |  |
| 38 |  | 专用开关相应设置隔离、过载、短路、漏电等电气保护装置，并应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定 |  |

注： 1.表中序号打*的为保证项目，其他为一般项目。

2.检查结果填写“合格”或者“不合格”，要求量化的参数应按实测数据填在检验结果中。